| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: YΠΟΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ: Α.Μ : | «Συντήρηση-αποχιονισμός αποκατάσταση εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)» «Συγκοινωνιακά έργα στη Δημοτική Ενότητα Λούρου και στις Τοπικές Κοινότητες Βρυσούλας και Άνω Ράχης της Π.Ε. Πρέβεζας» ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003 53.400,00 Ευρώ 32 / 2019 |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το παραπάνω έργο πρόκειται να γίνει :

Α) Αποκατάσταση-συντήρηση-βελτίωση τμήματος Δημοτικής οδού μεταξύ των 6 και 7 Ο.Τ. οικισμού Λούρου..

Β) Αποκατάσταση-συντήρηση ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Βρυσούλας.

Γ) Κατασκευή τοιχείου ανιστήριξης πρανούς Δημοτικής οδού Τ.Κ. Άνω Ράχης έναντι ιδιοκτησίας Ράπτη Χαρ/μπου..

Οι εργασίες περιλαμβάνουν: α)  κατασκευή ρείθρου για την συλλογή και διοχέτευση των ομβρίων στις αντίστοιχες εσχάρες κατά μήκος της οδού., κατασκευή μικρού ύψους  τοιχείου εγκιβωτισμού  ,αποκατάσταση τμήματος και αφαλτόστρωση της οδού.

Β) Υπόβαση μεταβλητού πάχους, βάση οδοστρωσίας ,   ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική  συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Γ) εκσκαφές θεμελίων και γενικές εκσκαφές ,κατασκευή οπλισμένου τοιχείου αντιστήριξης μήκους περίπου 20,00 μ  και χειρόθετη  λιθοπλήρωση .

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα ,σύμφωνα με  τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

Το έργο είναι γενικού προϋπολογισμού 53.400,00 € εκ των οποίων 43.064,52 € αφορούν εργασίες και 10.335,48 € τον Φ.Π.Α..

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος του έργου  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003

Πρέβεζα     19  -     03 -   2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  Συντάξας                Ο Πρ/νο; Τμ. Συγκ. Έργων             Η Δ/ντρια  Τεχνικών έργων

Δημήτριος Γκλιάτης         Ηρακλής Χατζηγιάννης                    Κων/να Μωραΐτη                                   Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ.         Τοπογράφος   Μηχανικός                 Τοπογράφος Μηχανικός