ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΕΡΓΟ:<<Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού,επαρχιακού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                               και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                                         2018-2020>>

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡ/ΝΤΟΣ                       ΥΠΟΕΡΓΟ:<< Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩN                                                     τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                        οδούς της Π.Ε.Πρέβεζας >>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :73.160,00 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στην 10η επαρχιακή οδό  Στεφάνης – Θεσπρωτικού – Άσσου– όρια Ν. Πρέβεζας  προς Δερβίζιανα    και  στην 13η επαρχιακή οδό Φιλιππιάδας-Ρωμιάς-Ριζοβουνίου  της Π.Ε. Πρέβεζας .

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν είναι :

-Άρση καταπτώσεων-καθαρισμοί τεχνικών.

- Kατασκευή τριγωνικών τάφρων διευθέτησης όμβριων υδάτων , σε θέσεις  που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας.

-Αποκατάσταση των καθιζήσεων του οδοστρώματος με την ακόλουθη σειρά εργασιών: εκσκαφή και απομάκρυνση ,εξυγίανση με υλικά λατομείου, υπόβαση και βάση οδοστρωσίας , ασφαλτικά ,σε θέσεις  που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας.

-Συντήρηση και επισκευή του υπάρχοντος ασφαλτοσκυροδέματος κατά τμήματα ,σε θέσεις  που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας.

-Έργα  σήμανσης-ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας ,πινακίδες σήμανσης ρυθμιστικές και ένδειξης επικινδύνων θέσεων, διαγραμμίσεις).

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα σε θέσεις σύμφωνα με  τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

# Πρέβεζα,     20 /  5 /2020

ΕΛΕΓΘΗΚΕ                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ο  Συντάξας	                                      Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.                                   Η Δ/ντρια

Κων.Κατσιμπόκης                               Γεώργιος Λογοθέτης                           Φιλία Ρέπα

Πολ.Μηχανικός                                       Πολ.Μηχανικός                                      Πολ.Μηχανικός