| ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΝΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο: Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του 5ου παιδικού σταθμού Πρέβεζας και ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά στους οικισμούς Παντοκράτορα, Δροσιά και Ανάληψη Πρέβεζας) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000 € |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H Mελέτη αυτή συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Εργων του Δήμου Πρέβεζας και αφορά την επέκταση Ηλεκροφωτισμού στην περιοχή του 5ου Παιδικού σταθμού Πρέβεζας.ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στον οικισμο Παντοκράτορα και Δροσιά και κατασκευή σωληνωτού οχετού στην θέση αναληψη του Δήμου Πρέβεζας

Οι εργασίες που πρ’οκειται να γίνουν είναι οι εξής:Τοποθέτηση ενός Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων και εξη  χαλύβδινων ιστών υψους 9,00 μ.σε πλήρη λειτουργία, ασφαλτόστρωση οδικου τμήματος,στον οικισμό Παντοκράτορα και Δροσιά 1.100μ2 αφού προηγουμένως γίνει διάστρωση με 3α ,ασφαλτική προεπάλειψη και συγκολητική επαλειψη.τέλος κατασκευή σωληνωτού οχετού με τσιμεντοσωλήνες φ400.

Ολες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα σύμφωνα με το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Εργων» Ο Προυπολογισμός του εργου ανέρχεται σε 45.000,00€ εκ των οπίων 4.730,56 € για απρόβλεπτα

Το εργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος του εργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002.

Πρέβεζα,    10 / 04 /2019

| ΟΙ συντάξαντες |  | Θεωρήθηκε Η Δ/ντρια |
| --- | --- | --- |
| Κωνσταντίνος Τζόκας Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |  | Κωνσταντίνα Μωραϊτη Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. |
| Γεώργιος Τάγκας |  |  |
| ΤΕ Πολ. Μηχ/κος |  |  |